Sposób przeprowadzenia procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 
( Sporal A)

1.Wskaźniki testowe włożyć do co najmniej dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.

2. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji;

3. Po zakończeniu procesu sterylizacji  wskaźniki dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż  24 h.

4. Do badanej próbki należy dołączyć wskaźnik kontrolny nie poddany procesowi sterylizacji (tej samej serii, co badany test).

Używane testy powinny mieć aktualną datę ważności.

Testów nie należy otwierać i wyjmować z opakowania papierowo-foliowego.

7. W czasie  transportu wskaźników testowych należy zwrócić uwagę, aby nie doszło uszkodzenia mechanicznego  ani przemoczenia koperty.