Sposób przeprowadzenia procesu sterylizacji suchym ( Sporal S )

1.Wskaźniki testowe włożyć do co najmniej dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.

2. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji;

3. Po zakończeniu procesu sterylizacji wskaźniki dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 24 h.

4. Do badanej próbki należy dołączyć wskaźnik kontrolny nie poddany procesowi sterylizacji (tej samej serii co badany test);

5. Wskaźniki testowe należy używać w terminie ważności podanym przez producenta.

6. Wskaźniki ze spalonymi bibułkami zabezpieczającymi nie będą przyjmowane.

7. W czasie  transportu wskaźników testowych należy zwrócić uwagę, aby nie doszło uszkodzenia mechanicznego  ani przemoczenia koperty.